## Slide 1
第四章 光接收机、光放大器习题课
2021.12.31

## Slide 2
第四章 光接收机作业(1)
1、光纤通信用的光检测器(PIN/APD)是怎样偏置外加工作电压的？
答：反向偏压;
PIN管加5-10 V反向偏压，目的是使本征区中的载流子完全耗尽，形成高电场耗尽区；使入射到检测器上的光子能量高速度、高效率转换成光生电子；
APD管加上更高反向电压(50-200 V)，可以形成雪崩倍增增益。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 3
第四章 光接收机作业(1)
2、光电检测器转换能力的物理量有哪些？写出其表达式。
答：量子效率和响应度R，
表达式：
(A/W)
注意：λ以μm为单位。
Notes: 注意单位，不少同学单位弄错

## Slide 4
第四章 光接收机作业(1)
3、设PIN光电二极管的量子效率为80%，计算在1.3和1.55 μm波长时的响应度，说明为什么在1.55 μm光电二极管比较灵敏？
解：响应度R的公式为，
(A/W)=0.84 (A/W)
当λ = 1.3 μm时，
当λ = 1.55 μm时，
(A/W)=1.0 (A/W)
发现1.55 μm的光电检测器的响应度要比1.3 μm的大，因此更灵敏。
Notes: 注意波长的单位

## Slide 5
第四章 光接收机作业(1)
4、现有1011个光子/秒，光子能量为1.28×10-19 J，入射到一个理想的光电二极管上，计算：
(a) 入射光波长；
(b) 输出光电流大小；
(c) 若这是一个APD，其G=18，计算光电流。
解：(a) 每个光子的能量为E = hν=hc/λ，所以：
= 1553 nm
(b) 入射光的功率为:
能量×光子数/秒
×(1011光子/秒)
1.28 ×10-8 W
Notes: 入射光功率个别学生求解错了

## Slide 6
第四章 光接收机作业(1)
5、现有1011个光子/秒，光子能量为1.28×10-19 J，入射到一个理想的光电二极管上，计算：
(a) 入射光波长；
(b) 输出光电流大小；
(c) 若这是一个APD，其G=18，计算光电流。
解：
理想的光电二极管，η = 1，输出光电流为
Ip = R×Pin
=
= 1.6 ×10-8(A)=16 nA
(c) 对APD，增益G=18 时，
Ip = G×R×Pin
=18×16 nA = 288 nA

## Slide 7
第四章 光接收机作业(1)
6、有一个PIN光电二极管，其=0.9，=1300 nm，入射光功率P0=-37 dBm。计算：
(a)光电流大小；
(b)当负载电阻RL等于50 ，1000 及10 M时的输出电压。
解：
(a) 首先计算该光电二极管的响应度，
(A/W)=0.94 (A/W)
光电流为：
Ip = R×Pin
=0.94 (A/W)×(-37 dBm)
=0.94 (A/W)×(2×10-7 W) = 0.188 μA
(b) 负载电阻RL上的输出电压为：
RL = 50 Ω,
V1 = Ip×RL = 0.188 μA×50 Ω = 9.4 μV
RL = 1000 Ω,
V2 = Ip×RL = 0.188 μA×1000 Ω = 188 μV
RL = 10 MΩ,
V2 = Ip×RL = 0.188 μA×10×106 Ω = 1.88 V
Notes: 不少同学单位换算弄错，输出电压算错

## Slide 8
第四章 光接收机作业(2)
1、光接收机前端电路有哪几种？各自的特点是什么？
答：低阻抗、高阻抗、互(跨)阻抗前置放大电路。
(1) 低阻抗前端，低阻抗前端电路简单，不需要或只需要很少的均衡，带宽大，前置级的动态范围也较大，但缺点是灵敏度较低，噪声比较高；
(2) 高阻抗前端，比低阻抗前端热噪声小，但高阻抗将使前置放大器动态范围缩小，而且当比特率较高时，输入端信号的高频分量损失过大，对均衡电路要求较高，很难实现，所以高阻抗前端一般只适用于低速系统；
(3) 跨(互)阻抗前端，这种前端将负载电阻连接为反相放大器的反馈电阻，因而又称互阻抗前端，负反馈使有效输入阻抗降低了G倍，G是前置放大器增益，从而使其带宽比高阻抗前端增加了G倍，动态范围也提高了，所以具有频带宽、噪声低、灵敏度高、动态范围大等综合优点，被广泛采用。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 9
第四章 光接收机作业(2)
2、光接收机的线性通道包括哪几个部分？光接收机的带宽由哪个部件决定？
答：光接收机的线性通道由一个高增益放大器(称为主放大器)和一个低通滤波器组成；
由低通滤波器决定；因为滤波器主要对电压脉冲整形，降低噪声，控制可能出现的码间串扰(ISI)，接收机噪声正比于接收机带宽，为降低噪声，采用带宽Δf小于比特率B的低通滤波器，所以在接收机设计中其他部件的带宽均大于滤波器带宽，因此接收机带宽主要由线性通道的低通滤波器决定。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 10
第四章 光接收机作业(2)
3、数据重建由哪几种电路构成？其任务是什么？
答：光接收机的数据重建或恢复部分由一个判决电路和一个时 钟恢复电路组成；
其任务是把线性通道输出的升余弦波形恢复成数字信号。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 11
第四章 光接收机作业(2)
4、高阻抗前置放大器的输入电阻为4 M，它与光检测器的偏置电阻Rb相匹配，CT = 6 pF，计算未均衡时带宽；若采用互阻抗，Rf=100 k，反馈环路的增益G = 400，计算其带宽。
解：由式（4.2.1）得
同理，当Rf=100 k，反馈环路的增益G = 400时
Notes: 第一问不少同学做错，主要原因没有考虑偏置电阻和输入电阻是并联的问题

## Slide 12
第四章 光接收机作业(3)
1、光接收机中存在哪些噪声？图示这些噪声分布。
答：
量子噪声、暗电流噪声、漏电流噪声、APD倍增噪声、热噪声和放大器噪声
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 13
第四章 光接收机作业(3)
2、写出PIN光接收机与APD光接收机的信噪比表达式，分析在何种条件下何种光接收机信噪比占优势。
答：（1）PIN的信噪比SNR
散粒噪声限制下：
SNR随入射功率线性增加，且只与量子效率、光子能量和接收机带宽有关
热噪声限制下：
显示SNR随入射功率平方倍变化，增加负载电阻可以提高信噪比
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 14
第四章 光接收机作业(3)
2、写出PIN光接收机与APD光接收机的信噪比表达式，分析在何种条件下何种光接收机信噪比占优势。
（2）APD的信噪比SNR
散粒噪声限制下：
SNR相比较与PIN降低了FA （Mx）倍
热噪声限制下：
SNR相比较与PIN提高了M2倍
A
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 15
第四章 光接收机作业(3)
3、有一个光纤通信系统，光源为LED，输出功率：10 mW，工作波长850 nm，LED与光纤的耦合损耗为14 dB，系统光纤的总损耗20 dB，其他损耗10 dB，PIN光电二极管的R0＝0.5 A/W，Id=2 nA，负载电阻RL=50 ，接收带宽∆f=10 MHz，T=300 K．计算接收光功率、检测信号电流、散弹噪声和热噪声功率，最后计算其信噪比(假定放大器没有噪声)。
解：（1）求接收光功率Pr和光生电流Ip
LED的输出功率 10 mW=10 dBm, 因此接收光功率为:
Pr = 10 dBm-14 dB-20 dB-10 dB=-34 dBm = 0.4 μW
光生电流为:
IP = R0Pr = 0.5 (A/W) × 0.4 μW=0.2 μA=200 nA
由于暗电流Id= 2 nA<<Ip = 200 nA，故可忽略不计，
(2) 求散粒噪声<i2s> 由式（4.3.6）得:
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 16
第四章 光接收机作业(3)
3、有一个光纤通信系统，光源为LED，输出功率：10 mW，工作波长850 nm，LED与光纤的耦合损耗为14 dB，系统光纤的总损耗20 dB，其他损耗10 dB，PIN光电二极管的R0＝0.5 A/W，ID=2 nA，负载电阻RL=50 ，接收带宽∆f=10 MHz，T=300 K．计算接收光功率、检测信号电流、散弹噪声和热噪声功率，最后计算其信噪比(假定放大器没有噪声) 。
（3）求电路热噪声<i2T> 由式（4.3.10）得:
（4）求信噪比SNR:
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 17
第四章 光接收机作业(4)
1、光接收机的灵敏度是怎样定义的？
答：光接收机的灵敏度是描述其准确检测光信号能力的一种性能指标；
光接收机的灵敏度：定义为接收机工作于某一误码率（BER<10-9）条件下所要求的最小平均接收光功率。
Notes: 个别学生BER的要求没有搞清楚

## Slide 18
第四章 光接收机作业(4)
2、误码率如何定义？通常标准要求是多少？
答：数字光接收机的误码率(BER)定义为接收机判决电路错误确定一个比特的概率，1×10-6的BER相应于每百万比特中平均有一个错码;
对数字光接收机通常使用的标准要求BER≤10-9，这是通常实际光波系统的系统规范。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 19
第四章 光接收机作业(4)
3、光接收机的极限灵敏度如何表达？其中各参量表示什么？
答：
式中， 为每比特的平均光子数，B为比特流的速率。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 20
第四章 光接收机作业(4)
4、引起光接收机灵敏度恶化因素是那些？
答：
1、消光比(rex)引起的灵敏度恶化，
2、强度噪声(ri)引起的灵敏度恶化，
3、取样时间抖动(Bτj)引起的灵敏度恶化。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 21
第四章 光接收机作业(5)
1、图示数字光纤通信系统中的中继器的原理图，并简述其功能。
答：光电光混合中继器
为了满足长距离通信的需要，在光纤传输线路上每隔一定距离加入一个中继器，以补偿光信号的衰减和对畸变信号进行整形，然后继续向终端传送;
通常有两种中继方法：一种是传统方法，采用光—电—光转换方式，亦称光电光混合中继器；另一种是近几年才发展起来的新技术，它采用光放大器对光信号进行直接放大的中继器。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 22
第四章 光接收机作业(5)
2、何为3R中继器？何为2R中继器？何为1R中继器？
答：具有均衡放大(re-amplification)，识别再生(re-generation)和再定时(re-timing) 3种功能的中继器称为3R中继器;
而仅具有前两种功能(均衡放大、识别再生)的中继器称为2R中继器;
1R采用光放大器对光信号进行直接放大的中继器，仅具有信号放大功能。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 23
第五章 光放大器
1、光放大器有哪几种类？应用最为普遍的是哪一种？
答：
最常用的是掺铒光纤放大器(EDFA)
①、半导体光放大器(SOA)
②、光纤型放大器（FRA、FBA、FPA）
③、掺杂光纤放大器(EDFA、PDFA、TDFA……)
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 24
第五章 光放大器
2、掺铒光纤放大器（EDFA）有哪些优点？
答：其优点有高增益、高功率、宽带宽、低噪声、低串音、低插损等优良特性。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 25
第五章 光放大器
3、EDFA光放大器主要应用方式？
答：①、主要作为发送机功率提升放大器(后置放大器)；
②、光接收机前置放大器，提升接收光功率和提高SNR；
③、在线放大器：替代光-电-光(3R)混合中继器；
④、局域网分配功率放大器，增大用户节点数；
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 26
关于考试的几点提醒：
1、考试时间：2022年1月6号 (闭卷，110分钟)；
2、考试范围:
（导论、光纤、光发送机、光接收机、光放大器及光纤通信系统的功率预算）
3、考试题型及分值:
一、填空10题(共20分)；
二、判断10题(共20分)；
三、简答5题(共30分)；
四、计算4题(共30分)；
2-4章及系统功率预算

## Slide 27
4、考试允许带无存储功能的计算器；
5、考试进行60分钟后方可提前交卷；
考前答疑：1月4，5号下午13：00-17：00； 地点：电光A楼225
关于考试的几点提醒：
祝各位同学期末考出好成绩！
同祝元旦快乐！