## Slide 1
第三章 光发送机习题课
2021.12.13

## Slide 2
Tb/s = 1012 bit/s
Gb/s = 109 bit/s
Mb/s = 106 bit/s
μs = 10-6 s
ns = 10-9 s
ps = 10-12 s
兆
千
米
毫
微
纳
皮
吉
太
T:1012
G:109
M:106
K:103
100
m:10-3
μ:10-6
n:10-9
p:10-12
THz= 1012 Hz
光频率大小：
比特率大小：
GHz= 109 Hz
MHz= 106 Hz
KHz= 103Hz
Kb/s = 103 bit/s
载流子寿命：
ms = 10-3 s
光波长大小：
mm= 10-3 m
μm= 10-6 m
nm= 10-9 m
pm= 10-12 m
Notes: 再此强调单位之间的换算，

## Slide 3
第三章 光发射机作业(1)
1、简述光和物质的相互作用中与光跃迁相关的三种量子跃迁过程？
答：
②、自发发射：发射一个光子(hv)，电子从高能级(E2)跃迁到低能级(E1)；
③、受激发射：在外部一个激励光子(hv)的作用下，发射一个全同光子(hv) ，电子从高能级(E2)跃迁到低能级(E1) ；
①、受激吸收：吸收一个光子(hv)，电子从低能级(E1)跃迁到高能级(E2) ；
Notes: 1、有部分同学答错，主要考察光源以及光电探测器工作的物理过程

## Slide 4
第三章 光发射机作业(1)
2、为什么双异质结材料构成的发光器件能很好地将光场限制在
有源区里？图示说明？
答：
中间n—GaAs为有源层，它与右边的n—GaAlAs构成一个异质结，其势垒阻止空穴进入n—GaAlAs区；
有源层左边与p—GaAlAs也构成一个异质结，其势垒阻止电子进入p区，这样就把载流子的复合很好地限定在了有源层内；
(2)有源层两边的折射率比有源层低，它的光波导作用对光场具有很好的约束，大大提高了发光强度；
Notes: 1、强调，双异质结的设计不仅能提高光源的性能，同时还能提高光电二极管的性能

## Slide 5
第三章 光发射机作业(1)
解：
(1) 当频率v= 300 GHz，T=300 K时，由玻尔兹曼分布可知：
N2/N1=exp(-hν/kT)
=exp[-6.626×10-34 J/s×300×109 Hz/(1.381×10-23 J/K ×300 K)]
= 0.95
Notes: 1、

## Slide 6
第三章 光发射机作业(1)
(2) 当λ= 1 μm时
N2/N1=exp(-hν/kT)= exp(-hc/kTλ)
=exp[-6.626×10-34 J/s ×3×108 m/s/(1.381×10-23 J/k ×300 K×10-6 m)]
=exp(-48)= 1.42×10-21
(3) 当λ= 1 μm，N2/N1=0.1时
T = hν/(k·ln(N1/N2))=hc/(λ·k·ln(N1/N2))
=6.626×10-34 J/s ×3×108 m/s /(1.3807×10-23 J/k ×10-6 m×ln10)
=6253 K
Notes: 主要说明，自然条件下，即便达到太阳表面的温度，在1000 nm波长都无法产生粒子数反转，要产生粒子数反转必须要采用外界泵浦进行抽运

## Slide 7
第三章 光发射机作业(2)
1、用于光纤通信的发光二极管有哪几类？特点是什么？
答：LED的基本结构可分为两类：面发光SLED和边发光ELED；
①、面发光LED：称为布鲁斯(Burrus)型LED，这种LED发射面积限制在一个小区域，小区域的横向尺寸与光纤纤芯直径接近；面发光二极管输出功率较大，一般注入电流100 mA时可达几毫瓦；但光发散角大，其水平发散角θ‖≈120°，垂直发散角θ⊥≈120°，光束呈朗伯分布，与光纤耦合效率很低；
②、边发光LED：采用条形半导体激光器的设计方案，其发散光束不同于面发光LED，它在垂直于结平面方向的发散角仅为30°，所以边发光LED的输出耦合效率比面发光LED高，调制带宽亦较大，可达约200 MHz。
Notes: 1、光纤通信与电通信有什么不同？在光纤通信中起主导作用的部件是什么？

## Slide 8
第三章 光发射机作业(2)
2、有一个双异质结InGaAsP—LED，中心发光波长为1310 nm，其材料的辐射复合寿命为50 ns，非辐射复合寿命为70 ns。试计算：
(a) 发光时的内量子效率int；
(b) 设驱动电流为100 mA，计算该LED的内部发光功率；
(c) 若LED的外量子效率为5%，多模光纤的数值孔径为0.2，计算入纤光功率大小。
解：(1) 由式(3.1.14)得，
(2) 由式(3.2.1)得，
Notes: 1、量子效率的两种表达式

## Slide 9
= 55.29 mW
(3)入纤功率为:
Pin=ηextηcPint=ηext(NA)2Pint
=0.05×(0.2)2×55.29 mW
=111 μW
第三章 光发射机作业(2)
Notes: 第三问部分同学做错了，这个题主要考察光源内发射功率及入光纤功率的计算

## Slide 10
第三章 光发射机作业(3)
1、半导体激光器产生稳定激光输出的条件是什么？
答：半导体激光器产生稳定激光输出的条件有：
形成粒子数反转；
提供光反馈；
满足激光振荡的阈值条件；
N2>>N1
谐振腔
足够大的增益和泵浦功率
Notes: 重点掌握

## Slide 11
第三章 光发射机作业(3)
2、比较半导体发光二极管与激光器的发射性质，指出各自特点？
答: ①、发光二极管特点(LED)：以自发发射为基础，发普通荧光；发散角大，与光纤的耦合效率低；发射谱宽(30-60 nm)；是无阈值的器件；发射功率一般为几个mW；3dB带宽仅为150 MHz左右；
②、半导体激光器特点(LD)：以受激发射为基础，发相干（激）光；发射谱窄(0.1-2 nm)，是有阈值的器件（电流大于阈值点，发射激光；小于阈值点为自发荧光），发射功率一般大于10 mW；调制带宽可达到~15 GHz。
Notes: 主要是标记光纤通信中常用的两种光源的发光性能

## Slide 12
第三章 光发射机作业(3)
3、分析DFB-LD特点的结构特点，分布反馈有哪几类？
答： ①、分布反馈激光器DFB-LD的结构特点:光反馈是由周期结构——布拉格相位光栅构成，光栅沿着整个有源层，代替FP—LD中的解理反射面，满足布拉格散射条件(见下式)的纵模，其损耗最低(小于增益)，其它模式的损耗大与增益，实现单纵模发射；
②、类型：DFB和DBR。

## Slide 13
第三章 光发射机作业(3)
4、有一个GaAs—LD，工作波长870 nm，其纵模之间的间隔为278 GHz，GaAs的折射率，n1＝3.6，计算其光腔的长度及纵模数。
解：频率间隔为
由式子(3.3.3)：
Notes: 都做对了

## Slide 14
第三章 光发射机作业(4)
1、画出半导体激光器的P-I特性曲线。
答：
荧光段
激光段
Notes: 强调激光器是阈值器件的特征

## Slide 15
第三章 光发射机作业(4)
2、简述抑制张弛振荡、减小电光延迟时间方法？
答： ①、把LD预偏置在Ith附近时，减小td，减弱张弛振荡；
②、在结构上选择具有横向光波导的LD(如隐埋异质结LD)，其张弛振荡较弱；
Notes: 偏置在阈值电流附近

## Slide 16
第三章 光发射机作业(4)
解：根据阈值电流密度和温度之间的关系，当温度等于15 0C (288 K)时
J0 = Jth(T)/exp(T/T0)
= 3000 A/cm2/exp(288 K/180K)
= 605.93 A/cm2
当温度为60 0C (333 K)时的阈值电流密度为：
Jth(333 K) = J0 exp(T/T0)
= 605.93 A/cm2/exp(333 K/180K)
= 3852.08 A/cm2
60 0C的阈值电流为：
Ith = 3852.08 A/cm2 ×(20×10-4×100×10-4 cm2)
= 77.05 mA
Notes: 板书，注意事项，单位之间的换算关系，7.7 A

## Slide 17
第三章 光发射机作业(4)
解：根据阈值电流密度和温度之间的关系，当温度等于15 0C (288 K)时
Jth(T= 333 K) = Jth(T r)exp((T-Tr)/T0)
= 3000 A/cm2/exp((333 K-288 K)/180K)
= 3853.61 A/cm2
60 0C的阈值电流为：
Ith = 3853.61 A/cm2 ×(20×10-4×100×10-4 cm2)
= 77.07 mA

## Slide 18
第三章 光发射机作业(5)
1、画出半导体LED和LD的数字调制原理图？
答：①、LED的数字调制原理(无需加偏置电流或者加少量偏置Ib)；
②、LD的数字调制原理(必须加偏置电流Ib(阈值电流附近)，使得Ib+Im工作在激光段)；

## Slide 19
第三章 光发射机作业(5)
2、LED/LD数字驱动电路的基本结构是什么？
答： ①、LED为单管共射极、多管达林顿结构驱动电路，特点是由晶体管的饱和/截止状态来实现电流的“开/关”作用，由于晶体管导通变为截止时，过多的存储电荷影响开关速度，仅适用于低速率调制；
②、LD为多管共射极耦合对组成非饱和的电流“开/关”，所有晶体管不进入饱和区，因而转换速率快，适用于高速率调制；

## Slide 20
第三章 光发射机作业(5)
3、APC与ATC电路起何作用？简述控制方法。
答：为了克服温度及老化造成的输出功率的下降，在驱动电路中要采取稳定补偿措施，这就是自动功率控制(APC)和自动温度控制(ATC)；
①、ATC控制利用LD组件内的负温度系数热敏电阻及半导体致冷器进行负反馈控制，即可恒定LD芯片的温度；
②、APC可通过两条途径来实现：
一是利用Ib自动跟踪Ith的变化，使LD偏置在最佳状态；
二是控制调制脉冲电流幅度Im，自动跟踪d（外量子效率）的变化。

## Slide 21
第三章 光发射机作业(5)
4、画出直接调制光发送机的框图，并简述图中的各部分的作用。
答：框图
功能简述：
①、输入电路：将输入的PCM脉冲信号进行整形，然后通过驱动电路直接调制光源；
②、驱动电路：为光源提供线性调制电流；
③、自动偏置：为了稳定输出的平均光功率和工作温度，通常设置一个自动偏置控制及温控电路；
④、告警电路：是对光源寿命及工作状态进行监测与报警。
Notes: 提醒很多同学框图边框都没有画出来